# Druckversion des ausgewählten Themas

## - zurück zum Originalformat -

### SALVIA-COMMUNITY.net _ Allerlei _ Bastelecke

#### Geschrieben von: hogie Jun 1 2023, 03:55

Ich habe mal ein paar billige Bluetooth-Logger made in China erstanden, für Temperatur und Luftfeuchte. Diese sind billig. Leider so billig, daß ich auch gerne etwas mehr bezahlt hätte. Man muß sie dann halt nach arbeiten, um mit den grundlegenden Macken leben zu können. Sonderlich präzise sind sie nicht, man kann sie durch ein voreingestelltes Offset "kalibrieren". Da hätte man für etwas bessere Sensoren und/oder bessere Kalibrierung ruhig ein paar Cent mehr investieren können. Aber das geht. Ein Fehler von 10% RF und 1K bei der Temperatur habe ich bei dem billigen Zeug nicht besser erwartet.

Die Visualisierung über die App ist gut gemacht und funktioniert relativ gut, sieht so aus:

Was mich aber richtig genervt hat, ist der Betrieb mit vorgesehenen Lithium-Knopfzellen, die nur kurze Zeit halten.Weil die Größe nicht stört, habe ich einfach bessere Batterien mit viel höherer Kapazität angelötet. Bei den Babyzellen habe ich sogar auf einen Batteriehalter verzichtet. Die werden viele Jahre halten, etwa so lang wie die Lagerfähigkeit der Zellen ist. Das sind realistisch vll. 5-10 Jahre, abhängig von der Reinheit des Produktionsprozesses, weil Alkalibatterien heute kein Quecksilber mehr enthalten dürfen. Erforderlich war Quecksilber nie, aber es wurde einst bis zu etwa 1% bei guten Batterien als Korrosionsschutz mit einlegiert. Solche Batterien hielten bei Entladeströmen in Größenordnung der Selbstentladung problemlos 30-50 Jahre. Ich habe heute noch welche davon, die seit meiner Kindheit funktionieren. Eine Plutoniumbatterie hätte es da bis heute nicht besser gemacht.

So sehen die Dinger nun mit modifizierter Batteriebestückung aus:

Powered by Invision Power Board ()

© Invision Power Services ()